# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     年丝印40000万米塑料色带项目

建设单位（盖章）：阳谷萱辰新型材料科技有限公司

编制日期：          2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年丝印40000万米塑料色带项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-371521-04-01-599432 |
| 建设单位联系人 | 李景 | 联系方式 | 13563520927 |
| 建设地点 | 山东阳谷经济开发区东部工业集中区 |
| 地理坐标 | （ 115 度 49分 55.5132秒，36 度 8 分 7.3896 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2319 包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 印刷 231 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 阳谷县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2311-371521-04-01-599432 |
| 总投资（万元） | 1066 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1.9 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1400 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《阳谷县国土空间总体规划（2021-2035年）》 规划名称：山东阳谷经济开发区总体发展规划（2023-2035年） |
| 规划环境影 响评价情况 | 规划环评文件名称：《山东阳谷经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》 审查机关：山东省生态环境厅 审查文件名称及文号：《山东阳谷经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书的审查意见》（鲁环审[2023]49号） |
| 规划及规划 环境影响评价符合性分析 | 《阳谷县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 目前，《阳谷县国土空间总体规划（2021-2035年）》已编制完成，正在审批中。根据《阳谷县国土空间总体规划（2021-2035年）》（报批版）中心城区土地使用规划图，本项目位于规划中心城区用地范围内，且位于城镇开发边界内，用地性质为工业用地。 项目建设符合《阳谷县国土空间总体规划（2021-2035年）》（报批版）要求。 2、园区总体规划符合性 （1）园区概况 规划范围。山东阳谷经济开发区（原名阳谷经济开发区，为阳谷县人民政府批准设立；2006年4月升级为省级开发区同时更名为山东阳谷工业园区；2010年更名为山东阳谷祥光经济开发区；2020年7月更为现名）位于聊城市阳谷县，省政府审核面积为4平方公里。2007年8月，管委会组织编制了《山东阳谷工业园区环境影响报告书》，规划面积为7.98平方公里，2009年和2017年分别开展了规划环评和跟踪评价工作。2021年，管委会根据区域发展现状和新的发展目标，规划面积调整为9.75平方公里，组织编制了开发区发展规划并开展了规划环评工作。 2023年4月28日，山东省人民政府出具了《山东省人民政府关于调整山东东阿经济开发区和山东阳谷经济开发区规划面积的批复》(省政字[2023]53号)，“同意调整山东东阿经济开发区和山东阳谷经济开发区规划面积，调整后，山东阳谷经济开发区规划面积为1499.80公顷，共三个区块。区块一：东部工业集中区，面积620.17公顷，四至范围为东至三八渠西路，南至黄河路一老齐南路，西至京九东路，北至开发区人工湿地南侧；区块二：西部工业集中区，面积438.39公顷，四至范围为东至华山路，南至规划鄱阳湖路，西至西湖工业路，北至赵王河路；区块三：北部工业集中区，面积441.24公顷，四至范围为东至聊阳路，南至省道S249，西至京九铁路东侧，北至平安路。具体以界址点坐标控制。” 产业定位：区块一以光纤电线电缆、高端装备制造塑料制品为主导产业；区块二以光纤电线电缆、高端化工(仅限在省化工重点监控点-山东阳谷华泰化工股份有限公司内实施)及医药健康、绿色造纸为主导产业；区块三以铜冶炼及精深加工、高端装备制造、绿色食品加工为主导产业 项目位于区块一：东部工业集中区。 根据《山东阳谷经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》关于产业定位的描述，产业园区行业准入清单详见表1-1。 表1-1 入区项目行业准入清单 行业类别 行业小类 东部工业集中区控制级别 C231 印刷 允许 项目为塑料色带印刷，允许入园。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于其中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属允许建设项目，项目已在阳谷县行政审批服务局备案，符合国家产业政策要求。 2、项目与“三区三线”符合性分析 项目位于山东阳谷经济开发区东部工业集中区山东钟振伟旺能源股份有限公司院内，位于阳谷县城镇开发边界范围内，符合“三区三线” 要求。 3、与《聊城市人民政府关于印发聊城市“三线一单”生态环境分区管控方案》（聊政发〔2021〕6 号）的通知符合性分析 相关要求 本项目情况 符合性 （一）“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 1、生态保护红线及一般生态空间。全市 生态保护红线不低于85.08km2,占全市总面积的0.99%，主要生态系统服务功能为 防风固沙及水土保持，一般生态空间面积不低于165.68km2，占全市总面积的1.92%。以上区城涵盖自然保护地、水产 种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等各类受保护区城，以及重要河流、生态林场、湿地、水库及其他具有重要生态功能的自然生态斑块。 项目不在生态保护红线范围区。 符合 2、环境质量底线。全市水环境质量总体改善，国控、省控断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣V类水质控制断面，国控断面优良水质比例不低于40%，省控及以上断面优良水质比例不低于28%；县级及以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；市级水功能区达标率达到90%以上；县(市、区)建成区黑臭水体全面消除，水质优良的水环境控制单元比例不低于14%。大气环境质量持续改善，全市PM2.5浓度不高于48ug/m3，空气质量优良天数比率不低于70%，臭氧污染得到有效遏制，重度及以上污染天数比率在2020年的基础上持续下降，达到省下达的目标。土壤环境质量稳中向好，土壤环境 风险得到管控，全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率分别不低于92%。 项目所在区域已进行规划环评；本项目采取了有效的污染防治措施，降低污染物排放量，污染物达标排放，对区域环境质量影响较小，符合。 符合 3、资源利用上线。强化节约集约利用， 持续提升资源能源利用效率，水资源利用、土地资源利用、能源消耗等达到省下 达的总量和强度控制目标。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。 全市用水总量控制在23.17亿立方米以下，推进各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数逐年提高，万元国内生产总值符合用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标在2020年基础上持续下降；优化建设用地结构和布局，严控总量、盘活存量，控制国土空间开发强度，严控城乡建 设用地新增规模。确保耕地保有量，从严管控非农建设占用永久基本农田，守住永久基本农田控制线；优化调整能源结构， 实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代，能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，进一步降低单位地区生产总值能耗，加快清洁能源、新能源 和可再生能源推广利用，天然气消费量占能源消费总量比重提高到15%左右。 项目消耗电能和水资源相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 符合 聊城市环境空间布局约束行业准入清单 项目属于印刷行业，不在聊城市环境空间布局约束行业准入清单之内。 聊城市县（市、区）生态环境准入清单（2022 年动态更新版） 环境管控单元编码 ZH37152120001 项目情况 结论 环境管控单元名称 山东阳谷经济开发区管控单元 管控单元分类 重点管控单元 空间布局约束 1.优化工业布局，推动产业集约、集聚发展，科学规划建设工业园区，引导工业企业入驻，实现水资源分类循环利用和水污染集中治理；科学合理规划商业、居住布局并严格执行，大气、安全防护距离内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构，对村庄和敏感机构制定并严格执行搬迁安置计划； 2.鼓励对限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造； 3.禁止准入不符合园区规划的大规模排放大气污染物、高挥发性有机废气（VOCs）的项目和工艺废气中含难处理的有毒有害物质的项目； 4.禁止准入排放的废水中含重金属铅、汞、镉、六价铬、类金属砷、剧毒物质、放射性物质、持久性有机污染物、“三致污染物”的项目或排放大量浓盐废水、大量含氟废水、经预处理达不到区域污水处理厂接纳标准的项目，涉重金属微量排放项目应符合园区规划环评准入要求； 5.严格控制产生危险废物的项目建设，禁止准入无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严准入危险废物产生量大（年产危险废物量 500 吨以上）、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹 解决的项目。 项目位于园区，不属于禁止类项目 符合 污染物排放管控 1.新（改、扩）建做环评报告书的工业项目主要污染物治理要达到国内同行业先进水平； 2.对于高耗水行业，新（改、扩）建项目工艺及主要污染物治理要达到国内同行业先进水平且废水主要污染物排放等量或减量置换；大气环境高排放区应根据工业园区主导产业性质和污染排放特征实施重点减排； 入驻工业园区的工业企业排放的废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到工业园区集中处理设施处理工艺要求后方可排放；禁止园区内工业废水和生活污水直排，废水排入园区集中污水处理厂处理；完善园区和企业雨水、污水管网建设，实施雨污分流；园区要对特殊排放的项目推进“一企一管”和地上管廊的建设与改造，并逐步推行废水分类收集、分质处理； 3.包装印刷行业的溶剂存储、调配工段应对空间进行微负压改造，辊刷、覆压工艺宜设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs处理设施处理； 4.表面涂装行业宜使用低VOCs涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；喷塑工序宜采用大旋风除尘设备； 5.建材行业的矿石料场设置防风抑尘网或封闭，石子、页岩、煤矸石、煤、粘土、矿渣、石膏、炉渣等封闭储存，熟料、粉煤灰、矿粉和除尘灰等密闭储存，石子、页岩、煤等物料破碎、筛分、搅拌、粉磨等设备采取密闭措施，并配备有效集尘除尘设施，袋装水泥包装下料口、装车点位和散装水泥装车配备有效集尘除尘设施； 6.落实园区污染物总量控制制度，加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放； 7.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 项目废气达标排放，生活污水经化粪池收集通过园区管网排入阳谷县城东瀚海水处理有限公司。 符合 环境风险防控 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ+（极高环境风险）的建设项目； 2.生产、使用、储存、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，完善三级防护体系；企业和园区应编制环境应急预案并定期开展演练； 3.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障； 4.涉酸、涉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、危废间、污水处理站、罐区等重点管控区进行重点防渗； 5.定期对园区及周边地下水进行检测。 项目建成后，企业严格做好危险废物的贮存、委托处置记录，做好安全保障。 符合 资源利用效率 1.未经许可不得开采地下水，禁采深层地下水，加快供水厂及管网建设，逐步减少地下水开采量，2022年全部封存企业自备水井并禁止开采地下水，加快中水回用管网建设，2025 年达到 75%以上，2030 年实现全部中水回用；2.严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）； 3.执行阳谷县高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求； 4.按照园区规划、环评等文件设定的总投资、投资强度、单位产值水耗、用水效率、单位产值能耗等指标，无认定的执行全市统一要求且达到国内同行业先进水平； 5.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 项目使用电能。 符合 4、项目与关于印发《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的通知符合性分析。 文件要求 符合性分析 （一）推进源头替代 推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 项目采用低VOCs含量的原料。 （二）加强过程控制 1、加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 项目原料密封储存。 2、加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 项目原料为密闭管理。 3、遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全 局部排气通风系统安全要求》（GB/T 35077），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T 141）等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并。 项目拟投产后，应按相关要求设计收集系统。 4、推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 项目采用双活性炭箱吸附 符合 5、与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业[2021]635号）符合性分析 要求 项目符合性 三、全面清理规范拟建工业项目 各有关地区要坚持从严控制，对已备案但尚未开工的拟建工业项目，要指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。拟建工业项目清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。 项目位于山东阳谷经济开发区东部工业集中区，隶属于山东阳谷经济开发区，根据《关于沿黄重点地区工业园区规范进展情况的通报》（鲁发改工业[2022]47号文），山东阳谷经济开发区为新增符合审核标准的园区，项目位于合规工业园区。 四、严控新上高污染、高耗水、高耗能项目 各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目（对高污染、高耗水、高耗能项目的界定，按照生态环境部、水利部、国家发展改革委相关规定执行）要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区新建高污染、高耗水、高耗能项目，一律按本通知要求执行。 项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。 五、强化在建项目日常监管 各有关地区对正在建设（含已建成未投产）的工业项目以及其他高污染、高耗水、高耗能项目，要建立项目台账，加强日常监管。对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的项目，一律责令立即停止建设、投产，限期整改，在整改到位前，项目不得恢复建设、投产。对整改到位并恢复建设的项目，要继续加强监管，防范再次发生违法违规行为。 项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目；项目符合产业政策。 六、加强已建成项目监管 各有关地区要加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，全面梳理形成台账，逐一排查评估，有节能节水减排潜力的项目要改造升级，达不到国家或地方有关排放要求的要实施深度治理，属于落后产能的项目要坚决淘汰。对违反产业政策、未落实环评及其批复、区域削减措施、产能置换或煤炭减量替代要求、违规审批和建设的项目，坚决从严查处，并责令限期整改，逾期未完成整改或整改无望的坚决关停。 项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。 稳妥推进园区外工业项目入园 各有关地区要对合规工业园区外存在重大安全隐患、曾发生重大突发环境事件的已建成工业项目逐一建立档案，逐个进行梳理评估。对经评估需要实施搬迁入园的项目，按照“成熟一个、搬迁一个”的要求，逐一制定搬迁入园工作计划和实施细则，明确时间表和责任人，抓好项目搬迁入园工作。对其他建成工业项目，要加强监管，防范安全、环境风险，鼓励有条件的项目搬迁入园。 项目位于园区内，用地为工业用地，符合园区规划。 6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）符合性分析 文件要求 本项目建设情况 VOCs物料储存无组织排放控制要求： VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合储罐要求。VOCs物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求，利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口(孔) 部位应随时保持关闭状态。 项目油墨采用桶装密闭储存，放于室内指定密闭区域存放。 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 1、基本要求：液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 2、挥发性有机液体装载。挥发性有机液体应采用底部装载方式; 若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽(罐)底部高度应小于200mm。装载控制要求：装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单-装载设施的年装载量≥500m3的，装载过程应符合下列规定之一:a)排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足GB16297的要求)，或者处理效率不低于80%;b)排放的废气连接至气相平衡系统。装载特别控制要求：装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单-- 装载设施的年装载量≥500m，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但<27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m'的，装载过程应符合下列规定之--:a)排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足GB16297的要求)，或者处理效率不低于90%;b)排放的废气连接至气相平衡系统。 项目油墨采用密闭的包装桶。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目基本组成 项目位于山东阳谷经济开发区东部工业集中区，山东钟振伟旺能源股份有限公司院内空厂房，厂房共两层，其中一层占地面积11500平方米，二层占地面积1400平方米，本项目租赁第二层车间。 项目包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程，工程主要组成见表2-1。 表2-1 建设项目主要工程内容 项 目 项 目 组 成 备注 主体工程 生产车间 车间第二层，面积1400m2，钢构结构；车间共两层，总高度为13.5米，车间内放置丝印机、分切机等设备。 租赁闲置车间 储运工程 仓库 面积600m2。位于生产车间东侧，用于原料和成品存放。 辅助工程 办公室 面积60m2。位于车间东侧。货梯位于车间内西北角，用于物料运输。 公用工程 供电系统 园区统一供电。 -- 给水系统 园区供水管网供给。 -- 排水系统 项目无生产废水排放，生活污水经化粪池收集后，经园区管网排入阳谷县城东瀚海水处理有限公司处理。 -- 供暖系统 生产采用电能，办公区冬季取暖采用空调。 -- 环保工程 废水 项目无生产废水排放，生活污水经化粪池收集后，经园区管网排入阳谷县城东瀚海水处理有限公司。 -- 废气 印刷工序产生的有机废气经一套串联双活性炭箱吸附处理后，通过一根20m高排气筒排放。 -- 噪声 将产噪设备均设置在车间内，进行基础减震。 -- 固废 下角料收集后外售； 生活垃圾由环卫部门统一清运； 危废收集后暂存危废间，委托资质单位处置。 -- 项目产品、生产设备及原辅材料 （1）主要产品 项目主要产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 产 品 名 称 规格 年产量（万米） 1 塑料色带 宽0.01m-0.4m 40000 （2）主要生产设备 项目主要生产设备情况见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 备注 1 丝印机 全自动CCD 4 台 / 2 丝印机 全自动卷对卷电眼对位 4 台 / 3 分切机 全自动电眼纠偏 4 台 / 4 检测仪 / 2 台 / 5 覆卷机 / 4 台 / （3）主要原辅材料 项目主要原辅材料情况见表2-4。 表2-4 本项目原辅材料及燃料 序号 名 称 单 位 用 量 备 注 厂区存贮量 1 BOPP膜（塑料带） 米/年 40000万 宽度0.01m-0.4m / 2 溶剂基油墨 吨/年 1 桶装，50KG/桶，存放于车间铁托盘内 0.2 3 稀释剂 吨/年 0.2 用于溶剂基油墨稀释，桶装，50KG/桶，存放于车间铁托盘内 0.1 4 水基油墨 吨/年 6 桶装，50KG/桶，存放于车间铁托盘内 1 主要原料性质 项目主要原料性质见表2-5. 表2-5 本项目主要原辅材料性质 序号 名称 性质 1 BOPP膜 定向聚丙烯薄膜，是聚丙烯的一种以及双向聚丙烯（BOPP），为塑料薄膜 2 溶剂基油墨 油墨的主要成分：树脂，颜料，溶剂，添加剂、防腐剂 树脂：环氧树脂、PVC树脂，含量约45% 颜料：有机颜料、无机颜料，含量约占30% 溶剂：丙酮溶剂，约占15% 添加剂：环氧类、二氧化硅类，约占5% 防腐剂：约占5% 3 稀释剂 醋酸乙酯30%，异丙醇20%，丁酮50% 溶剂基油墨与稀释剂按照5：1 比例混合均匀，为工作中使用的油墨。按照丙酮溶剂和稀释剂全部挥发计算，则挥发性有机物的质量百分含量为29%. 满足《挥发性有机物排放标准 第4部分 印刷业》（DB37/2801.4-2017）表1百分含量限值（凹版溶剂基油墨挥发性有机物的质量百分含量限值为30%）。 满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1百分含量限值（油墨挥发性有机物含量的限值 溶剂油墨中网印油墨限值为75%）。 4 水基油墨 水基油墨成分：20%颜料，40%水，30%丙烯酸树脂（连接料），7%乙醇，3%助剂（消泡剂一缩二丙二醇1.5%、杀菌剂2-羟甲基-氨基乙醇1%；PH值定剂、氨水0.5%）。本次按照乙醇全部挥发，消泡剂一缩二丙二醇1.5%、杀菌剂2-羟甲基-氨基乙醇1%全部挥发计算，则挥发性有机物的质量百分含量为9.5% 满足《挥发性有机物排放标准 第4部分 印刷业》（DB37/2801.4-2017）表1百分含量限值（凹版水性基油墨挥发性有机物的质量百分含量限值为30%）。 满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1百分含量限值（油墨挥发性有机物含量的限值 水基油墨中网印油墨限值为30%））。 3、劳动定员及工作制度 项目职工20人，实行双班8小时工作制，年工作300天。 4、公用工程 （1）给水 项目用水主要为生活用水。外购成品水基油墨，无需兑水，但水基油墨墨辊使用后进行水清洗，清洗废水可回掺使用。 生活用水：项目劳动定员20人，不提供食宿，用水量参照鲁建城字[2014]14号《山东省城市生活用水量标准（试行）》，行政办公用水量30～50L/人·d，本项目取50L/人·d，项目年运行时间300天，则用水量1m3/d，300m3/a。 丝印机清洗用水：水基油墨印刷完毕后，外购桶装纯净水进行清洗墨辊。根据企业提供资料，每半月清洗一次，每次用水10L，项目用水量为0.24m3/a。 （2）排水 清洗水回掺于水基油墨中继续使用，不外排。 生活污水：项目生活污水产生量以用水量的80%计，生活用水量为240m3/a，经化粪池收集后，经园区管网排入阳谷县城东瀚海水处理有限公司处理。 图2-1 项目水平衡图（t/a） （3）供电 项目用电由园区提供，能够满足项目需要。 （4）供热 项目生产设备加热使用电能，办公室采暖制冷使用空调。 5、厂区平面布置 项目位于阳谷县经济开发区东部工业集中区山东钟振伟旺能源股份有限公司院内第二层车间，车间大门位于北侧，办公室位于车间东北侧，生产车间西侧放置丝印机。车间东侧为仓库。危废间位于车间仓库东南侧。 周边环境概况：企业东侧和北侧为山东钟振伟旺能源股份有限公司，南侧为闲置厂房，西侧为闲置厂房。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目生产工艺流程如下： 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程说明： 根据客户需要，购买印刷版，将溶剂基油墨和稀释剂按照5：1比例混合均匀，水基油墨不需要兑水，根据产品需要，选择不同的油墨添加到丝印机内进行印刷，通过丝印机将图案或文字等印刷在BOPP膜上，经分切机分切出不同的宽度，即为成品入库待售。 项目版库存放印刷版，不生产印刷版，印刷版不需要清洗，全部外购，不使用显影剂、胶片和胶纸。 水基油墨印刷完毕后，外购桶装纯净水进行清洗墨辊，废液回掺到水基油墨使用。 溶剂基油墨印刷完毕后，采用抹布擦拭清理墨辊。 主要污染工序 废气 项目废气主要是印刷工序油墨挥发产生的有机废气。调制溶剂基油墨和稀释剂混合，随用随调，调制时间短，在印刷区进行调制，调制完成后，马上加入丝印机内，调制时挥发的有机废气并入印刷废气中，不再单独分析。 废水 项目营运期废水为生活污水，经化粪池收集后，经园区管网排入阳谷县城东瀚海水处理有限公司处理。 噪声 项目噪声来源主要为丝印机、分切、风机等运行设备，均置于车间内。 4、固体废物 项目产生的固体废物主要为下角料、废油墨桶、废版、废油墨、废抹布、废活性炭和生活垃圾。 一般固废：下角料收集后外售；生活垃圾由环卫定期清运； 危险废物：废油墨桶、废油墨、废版、废抹布和废活性炭暂存于危废间，由有危废处置资质的单位处置。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁闲置空车间，厂房由山东钟振伟旺能源股份有限公司建设，建设完成后至今未进行生产经营活动，不涉及原有污染源及其环境污染问题。 车间 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准适用区。本次评价采用《中共聊城市委办公室聊城市人民政府办公室关于2022年全市空气质量情况的通报》中阳谷县环境空气质量检测数据，阳谷县环境空气质量现状见下表。 表3-1 2022年阳谷县环境空气监测数据 污染物 评价指标 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 79μg/m3 70μg/m3 112.9 超标 PM2.5 年平均质量浓度 45μg/m3 35μg/m3 128.6 超标 SO2 年平均质量浓度 13μg/m3 60μg/m3 21.7 达标 NO2 年平均质量浓度 27μg/m3 40μg/m3 67.5 达标 CO 95百分位数日平均质量浓度 1.2mg/m3 4mg/m3 30 达标 O3 90百分位数8h平均质量浓度 165μg/m3 160μg/m3 103.1 达标 由上表可知，项目所在区域环境空气中PM2.5、PM10、O3浓度超标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准， 项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目有环境质量标准的特征污染物主要为 VOCs(以非甲烷总烃计），为进一步了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价非甲烷总烃引用《山东阳谷经济开发区东部工业集中区发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》中现状监测数据。监测时间为2022年04月04日-04月11 日，在3年有效期内。监测点马庄村位于本项目北方向约750m处，处于本项目周边5km范围内，因此，其监测数据可以作为本项目的环境质量现状调查的资料。 监测点具体情况见表 3-2。 表 3-2 环境空气监测点位一览表 编号 监测点位 相对方位 相对厂界距离(m) 1# 马庄村 北 750 污染物特征因子非甲烷总烃监测结果见表 3-3。 表 3-3 特征污染物监测结果一览表 采样点 采样日期 污染物 测值范围 （mg/m 3 ） 标准限值（mg/m 3 ） 达标 情况 超标率 最大超标倍数 马庄村 2022.404.04-04.11 非甲烷总烃 0.52~0.60 2.0 达标 0 0 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值（非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3 ） 根据《阳谷县2022年大气污染防治提升工作方案》《阳谷县“十四五”生态环境保护规划》，阳谷县针对环境空气污染物实行多举措、多渠道、全方位综合治理，削减污染物排放总量，改善空气环境质量，提高人居环境适宜度。主要包括以下方面： （1）加快产业结构调整 ①淘汰落后低效和过剩产能。②加大产能控制力度。 （2）压减煤炭消费量 ①严格控制煤炭消费总量。持续压减煤炭消费总量，按时完成省、市下达的煤炭压减任务。 ②加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动，2022年全县可再生能源装机规模达到36万千瓦左右。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。 ③持续推进清洁取暖改造，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式，2022年采暖季前实现全县农村地区清洁取暖应改尽改。 （3）打好臭氧污染防治攻坚战 ①协同开展PM2.5和O3污染防治，统筹考虑PM2.5和O3污染特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控。 ②开展简易低效VOCs治理设施清理整顿，全面梳理排查VOCs治理设施台账，分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放特征、组分等匹配性，加快淘汰低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效VOCs治理设施，确保达标排放。 ③加强差异化管控。 （4）实施重点行业NOx 等污染物深度治理 ①开展重点行业超低排放改造。推进有色、铸造等行业污染深度治理。 ②全面加强无组织排放管控，严格控制铸造、砖瓦、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。 ③重点涉气排放企业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，安装在线监管系统及备用处置设施。 ④引导重点企业在秋冬季安排停产检维修计划，减少污染物排放。 （5）严格扬尘污染管控 ①实施城市降尘监测考核，降尘量不得高于7吨/月平方公里。 ②加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单，全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。 ③强化道路扬尘综合治理。 ④强化裸露地面扬尘管控。城镇裸露地面要采取绿化、水铺装、地面硬化或者遮盖等防尘措施。 2、地表水环境 项目位于山东阳谷经济开发区东部工业集中区，阳谷县城东瀚海水处理有限公司纳污河流为聊阳沟。本次评价评价断面为赵王河支流聊阳沟，参考《山东阳谷经济开发区东部工业集中区发展规划（2021-2035年）环境影响报告书》中现状监测数据。监测时间为2022年04月02日-04日，根据地表水环境功能划分，聊阳沟评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表3-4 赵王河断面水质监测数据汇总表 项目 单位 断面监测数据 《地表水环境质量标准》 达标情况 聊阳沟入赵王河前500米 （GB3838-2002）Ⅳ类标准 pH / 7.4 6-9 达标 溶解氧 mg/L 11.31-11.41 3 达标 高锰酸盐指数 mg/L 7.3-7.5 10 达标 生化需氧量 mg/L 4.8-5.2 6 达标 氨氮 mg/L 0.578-0.596 1.5 达标 石油类 mg/L 0.20-0.24 0.5 达标 挥发酚 mg/L 未检出 0.01 达标 汞 mg/L 未检出 0.001 达标 铅 mg/L 未检出 0.05 达标 化学需氧量 mg/L 24.26 30 达标 总磷 mg/L 0.16-0.18 0.3 达标 铜 mg/L 未检出 1 达标 锌 mg/L 未检出 2 达标 氟化物 mg/L 0.40-0.43 1.5 达标 硒 mg/L 未检出 0.02 达标 砷 ug/L 0.002-0.0022 0.1 达标 镉 mg/L 未检出 0.005 达标 六价铬 mg/L 0.039-0.042 0.05 达标 氰化物 mg/L 未检出 0.2 达标 硫酸盐 mg/L 482-576 250 超标 氯化物 mg/L 550-682 250 超标 阴离子表面活性剂 mg/L 未检出 0.3 达标 由上表可知：枯水期，聊阳沟入赵王河前500米断面硫酸盐、氯化物超标，其余各类水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体的要求。 3、声环境 项目所在地声环境质量尚好，厂界外50m内无噪声敏感点建筑物。 4、生态环境 阳谷属平原农业区，因长期耕作，原始的自然植被已不复存在，植被以人工植被为主，生物多样性简单，无需要保护的动植物物种。 5、电磁辐射 无电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境： 项目500m范围内无风景名胜、自然保护区、风景旅游等特殊环境敏感目标。保护目标为周围村庄，基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》标准限值； 声环境： 厂界外50米范围内无声环境保护目标； 地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：项目位于园区内，无生态环境保护目标。 表3-5 主要环境保护目标一览表 类 别 目 标 坐标 方位 距离(m) 保 护 级 别 经度 纬度 大气环境 门庄村 115.827344 36.138196 西 65 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 东唐村 115.830159 36.130782 西南 480 地下水环境 厂界外 500 米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中限值（VOCs排放浓度50mg/m3，排放速率1.5kg/h）及表3中厂界监控点浓度限值（VOCs2.0 mg/m3）要求； 厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A表A.1中监控限值（10.0 mg/m3，监控点处1h平均浓度值） 废水排放标准 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准以及阳谷县城东瀚海水处理有限公司进水水质要求。 表3-7 废水污染物排放标准 序号 污染物 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准（mg/L） 阳谷县城东瀚海水处理有限公司进水水质要求（mg/L） 执行标准 （mg/L） 1 COD 500 500 500 2 BOD 350 200 200 3 SS 400 200 200 4 氨氮 45 30 30 噪声排放标准 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中标准要求； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目设备使用电能，无SO2、NOX产生；COD排放量为0.0096t/a，氨氮排放量为0.00048t/a；生活污水排入厂区化粪池处理后，通过园区管网排入阳谷县城东瀚海水处理有限公司处理达标后排放。占用阳谷县城东瀚海水处理有限公司总量指标，不需要申请总量指标。 项目VOCs有组织排放量为0.1656t/a。 倍量替代：根据《山东省2013-2020年大气污染防治规划》，空气质量达不到国家二级标准且长期得不到改善的区域，从严审批新增大气污染物排放的建设项目。新建排放SO2、NOx、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行区域污染物排放倍量替代，确保增产减污。 根据倍量替代要求：VOCs倍量替代量为0.1656t/a×2=0.3312/a。 |

- 主要环境影响和保护措施表

4-1  废气产生及排放情况一览表

| 排放形式 | 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生 | 治理设施 | 污染物排放 | 排放口 | 排放 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 收集效率（%） | 治理工艺 | 去除率（%） | 是否为可行技术 | 排放浓度（mg/m³） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 编号 | 名称 | 类型 | 地理坐标 | 高度（m） | 出口内径（m） | 排气温度（℃） | 浓度限值 | 速率限值 |
| 有组织 | 印刷 | VOCs | 21.55 | 0.828 | 90 | 双活性炭箱吸附 | 80 | 是 | 4.31 | 0.0345 | 0.1656 | 排气筒 | 有机废气 | 一般排放口 | 经度115.831723纬度36.135569 | 20 | 0.4 | 25 | 50 | 1.5 |
| 无组织 | 车间 | VOCs | / | 0.092 | / | 加强管理 | / | / | / | / | 0.092 | / | 车间内 | / | 经度115.832082纬度36.135510 | 长60m、宽23m高5m | 2.0 | / |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 大气污染物源强分析 项目废气为印刷时油墨挥发产生的有机废气。 印刷废气：根据项目原料成分（表2-5），水基油墨年用量6t/a，以最大挥发9.5%计；溶剂基油墨年用量1t/a，以最大挥发15%计；稀释剂年用量0.2t/a，以全部挥发计，印刷工序VOCs产生量为0.92t/a； 项目生产时产生的废气经集气罩（收集效率90%）收集，在经一套串联活性炭箱吸附后（吸附效率80%），通过一根20米高排气筒排放。 集气罩设计：本项目集气罩采用顶吸罩并设置软帘，根据参照《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）附录A，顶吸罩风量按下式计算： Q=v×F×3600 式中：Q——顶吸罩的计算风量，m3/h； v——罩口平均风速，m/s。取0.4； F——排风罩开口面积，m2。 本项目拟在8台丝印机上方分别设置集气罩，集气罩面积设为0.6m2（1.5m*0.4m），则风量为4.8*0.4*3600=6912m3/h。项目设置风机风量为8000m3/h，能够满足生产需求。 ①有组织VOCs 车间印刷工序VOCs产生量0.92t/a。有机废气经集气罩（收集效率90%）收集，经活性炭吸附后（吸附效率80%），通过一根20米高排气筒排放。风机风量为8000m3/h，工作时间为4800h。排气筒排放的VOCs排放浓度为4.31mg/m3，排放速率为0.0345kg /h，排放量为0.1656t/a； VOCs有组织排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中限值（VOCs排放浓度50mg/m3，排放速率1.5kg/h）； ③无组织VOCs 未被收集的气体在车间内无组织排放。 本项目采取的废气无组织控制措施如下： ①车间密闭，加强废气收集等措施减少废气的无组织排放； ②定期更换活性炭，保障废气处理设施稳定达标排放； ③危险废物收集后密封存放专门容器中，减少无组织废气排放； 项目全厂VOCs无组织排放量为0.092t/a，满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3中厂界监控点浓度限值（VOCs2.0 mg/m3）； 废气治理措施可行性分析 项目工艺废气中的含有VOCs，工艺废气收集后经串联活性炭箱吸附处理，为《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）中废气污染防治推荐的可行技术。 活性炭吸附可行性分析 废气进入两级活性炭吸附箱，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引有机废气分子，使其浓聚并保持在固体表面。活性炭具有较大的表面积（500～1000m2/克），有很强的吸附能力，污染物质从而被吸附净化。活性炭吸附法适用于浓度低、污染物不需回收的废气处理，是目前使用较为广泛的废气处理方法之一。 活性炭吸附优点：具有比表面积大、孔径适中，分布均匀、吸附速度快、杂质少等优点；②活性炭还具有吸附游离粉尘，降低室内一定粉尘具有效的作用;③更换下来的活性炭也可以反复利用，可以用高温蒸汽使用活性炭孔洞里面吸附的杂质再次脱落，使得活性炭再活化，循环利用；④活性炭具有的吸附性还可以吸附一些色素，恶臭气体等。 生态环境部印发《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）通知中提出:“采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650 毫克/克”，项目应选择碘值不低于800毫克/克的蜂窝状活性炭进行吸附，实现VOCs有效减排，并按照设计要求足量添加、及时更换。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3，项目无颗粒物进入吸附装置，满足要求；进入吸附装置的废气温度宜低于40℃，项目废气产生后经风机引风，温度约为环境温度，低于40℃，满足要求。本项目活性炭设计满足要求。 非正常工况 项目本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即环保装置失效，造成废气污染物未经净化直接排放，非正常工况废气排放情况如表4-2所示。 表4-2 污染源非正常排放量核算表 污染源 原因 污染物 排放量（kg/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 持续时间 频次 排气筒 双活性炭箱失效 VOCs 0.1725 21.55 0.1725 <1h/次 <1次/a 为减少对环境的影响，针对非正常工况，保证净化设施的正常运行，要求企业： 定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施等恢复正常工作并稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。 （3）环境影响分析 综上，经过本报告提出的环保设施处理后废气能够达标排放，本项目对周围环境空气影响较小。 （4）废气监测计划 按照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246—2022）要求，制定污染源监测计划。 表4-3 项目大气监测计划一览表 类型 产污环节 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废气 印刷 排气筒 VOCs（非甲烷总烃） 半年一次 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中限值； 厂界 VOCs（非甲烷总烃） 每年一次 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3中厂界监控点浓度限值要求 |
| --- | --- |

表4-4  废水产生及排放情况一览表

| 编号 | 废水 | 废水量（m3/a） | 污染物 名称 | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) | 治理措施 | 排放去向 | 排放规律 | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) | 排放口地理坐标 | 排放标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准（mg/L） | 阳谷县城东瀚海水处理有限公司进水水质要求（mg/L） |  |
| DW001 | 生活污水 | 240 | COD | 400 | 0.096 | 化粪池 | 阳谷县城东瀚海水处理有限公司 | 间断排放 | 350 | 0.084 | 115.828186 | 36.140168 | 500 | 500 | 达标 |
|  |  |  | BOD | 250 | 0.06 |  |  |  | 200 | 0.048 |  |  | 350 | 200 | 达标 |
|  |  |  | SS | 250 | 0.06 |  |  |  | 200 | 0.048 |  |  | 400 | 200 | 达标 |
|  |  |  | NH3-N | 40 | 0.0096 |  |  |  | 30 | 0.0072 |  |  | 45 | 30 | 达标 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水 （1）废水污染物源强分析 印刷清洗水回用于水基油墨中，不外排。 项目营运期废水为生活污水，劳动定员20人，年工作300天，每人每天用水量按50L计，年用水量为300m3/a。产污系数按0.8计，则生活污水产生量为240m3/a。生活污水经化粪池收集后排入市政管网进入阳谷县城东瀚海水处理有限公司。 （2）依托污水处理厂的可行性分析 ①水质可行性分析：生活污水经化粪池收集后，满足阳谷县城东瀚海水处理有限公司进水水质要求。因此项目废水接入阳谷县城东瀚海水处理有限公司从水质上可行。 ②水量可行性分析：阳谷县城东瀚海水处理有限公司正常运行，处理能力为5888m3/d，剩余处理能力为4112m3/d，项目生活污水量为0.8m3/d，因此项目废水接入阳谷县城东瀚海水处理有限公司从水量上可行。 ③处理工艺可行性分析：阳谷县城东瀚海水处理有限公司采用“预处理+初沉池+生化池（A2/O+膜）+二沉池+（高级氧化池）+絮凝沉淀池+二次提升泵站+重力无阀过滤器+次氯酸钠消毒”的污水处理工艺，污泥采用取双膜片板框压滤脱水，出水能够稳定达标排放。因此项目废水接入阳谷县城东瀚海水处理有限公司从工艺上可行。 ④项目所在地已铺设管网，废水可排入阳谷县城东瀚海水处理有限公司。 阳谷县城东瀚海水处理有限公司出水水质要求为CODCr≤40mg/L、NH3-N≤2mg/L，生活污水经阳谷县城东瀚海水处理有限公司处理后，排入外环境总水量为240m3/a，其中COD0.0096t/a，NH3-N 0.00048t/a。 （3）环境影响分析， 综上，生活污水排入市政管网进入阳谷县城东瀚海水处理有限公司，项目对周围水环境影响较小。 （4）废水监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021)要求，项目无生产废水产生，生活污水排入集中式污水处理厂，无需制定废水监测计划。 3、噪声 （1）噪声源强分布 项目噪声源主要是丝印机、分切机、风机等设备，均置于车间内，车间内噪声值一般在70～80dB（A）。 表4-5 主要噪声源情况一览表 设备名称 数量（台） 噪声值dB(A) 治理方式 位置 丝印机 8 70 基础减震+厂房隔声+距离衰减+合理布局 车间内 分切机 4 75 车间内 风机 1 80 车间内 噪声污染控制措施 企业在设备选型上除注意高效节能外，选取噪声相对较小的设备，从源头削减污染源； 维持设备处于良好的运转状态，并对声源采用隔声和减震措施； 通过合理布局等措施，将高噪声设备布置的尽量远离厂界； 设置隔声门窗，并对设备进行减振处理，把设备的噪声影响限制在厂房范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准。 （3）噪声预测结果及评价 依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的数学模型，选用噪声叠加计算模式： 式中： LA(r)----- 距离为r处的影响声级，dB(A)； LAW ----- 点声源的A声级功率，dB(A)； r----- 衰减距离，m。 计算预测结果如下表4-6 表4-6 噪声对厂界影响预测结果 单位：dB（A） 序号 设备名称 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 距离（m） 噪声值dB(A) 距离（m） 噪声值dB(A) 距离（m） 噪声值dB(A) 距离（m） 噪声值dB(A) 1 丝印机 50.0 20.1 8.0 36.0 16.0 29.9 13.0 31.8 2 分切机 40.0 29.0 18.0 35.9 16.0 36.9 13.0 38.7 3 风机 55.0 25.2 3.0 50.5 20.0 34.0 19.0 34.4 4 厂界噪声贡献值 30.9 -- 50.8 -- 39.3 -- 40.7 经过预测，设备噪声采用上述隔声、减振措施后，经过距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≦65dB(A)、夜间≦55dB(A)），项目噪声对周围环境影响较小。 （4）噪声监测计划 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017)要求，制定噪声监测计划。 表4-7 项目监测制度一览表 类型 产污环节 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 噪声 生产过程 厂界四周 等效连续A声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中的3类标准 固体废物 项目产生的固体废物主要为下角料及不合格品、废油墨桶、废油墨、废版、废抹布、废活性炭和生活垃圾。 下角料及不合格品：生产过程中产生的下角料主要为废塑料带，产生量约1t/a。参照《一般固体废物分类和代码》（GB/T39198-2020），固废代码：292-001-06；塑料制品业产生的废塑料制品，收集后外售； 废油墨桶：项目印刷使用过程中会产生油墨，废油墨（包含稀释剂）桶产生量0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危险废物类型为：HW49其他废物，废物代码：900-041-49；含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。暂存危废间，委托具有危废处置资质的单位代为处置； 废油墨：项目废油墨产生量0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危险废物类型为：HW12 废油墨，废物代码：264-013-12；油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂，暂存危废间，委托具有危废处置资质的单位代为处置； 废版：印刷后废版产生量为0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危险废物类型为：HW49其他废物，废物代码：900-041-49；含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。暂存危废间委托具有危废处置资质的单位代为处置； 废抹布：采用抹布擦拭进行墨辊清理，废抹布产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危险废物类型为：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-041-49；含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。暂存危废间，委托具有危废处置资质的单位代为处置； 废活性炭：项目活性炭脱附箱中的活性炭需要定期更换。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于HW49其他废物，危废代码900-039-49；烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭。暂存危废间，委托具有危废处置资质的单位代为处置。 项目采用两级活性炭串联吸附。以每吨活性炭吸附有机废气0.2吨计，吸附有机废气共0.6624t/a，则活性炭更换量至少为3.312t/a，每半月更换一次活性炭，每次更换活性炭0.15t，则更换新活性炭3.6t/a，废活性炭产生量为4.2624t/a。 活性炭吸附装置管理制度： ①制定运行管理制度 根据污染治理设施管理要求，建立废气污染治理设施运行台账并纳入日常环保监管，明确污染治理设施的工艺流程、设计参数、风量、更换量、更换时间等；制定废气治理设施运维制度，并上墙公示。明确治理设备维护保养要求，并落实环保工作责任人，加强人员培训，确保设施长期稳定运行。 ②规范填充量、更换频次 运行模式：一级活性炭箱接近饱和后，箱体中的活性炭整体撤下，二级活性炭箱内活性炭前置，转移到一级活性炭箱内，填充新活性炭至二级活性炭箱，保持第二级活性炭吸附箱全新原则。选择碘值不低于800毫克/克的蜂窝状活性炭进行更换，每半月更换一次活性炭，每次填充活性炭0.15t，实现VOCs有效减排，并按照设计要求足量添加、及时更换。 ③严格危废管理 废活性炭必须与有资质的危废处置单位签订危废处置协议，并在合同中明确活性炭的使用量以及废活性炭的产生量、处置量等。 （7）生活垃圾：项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为3t/a。由环卫部门定期清运。 表4-8 一般固体废物产生情况 序号 名 称 类别 产生量 处置方式 1 下角料及不合格品 292-001-06 1t/a 收集后外售 2 生活垃圾 -- 3t/a 环卫部门定期清运 厂内一般固废临时贮存应注意以下几点： 对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过 程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周 围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。 一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，各类固体废物均能得到妥善处置，不会对当地环境产生明显影响。 表4-9 危险废物产生情况 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废油墨桶 HW49 900-041-49 0.05t/a 印刷 固体 / vocs 每年 有毒 密封后暂存于危废暂存间 废油墨 HW12 264-013-12 0.01t/a 印刷 液态 有机溶剂 vocs 每年 有毒 存放于封闭包装桶后暂存于危废暂存间 废版 HW49 900-041-49 0.01t/a 印刷 固体 / vocs 每年 有毒 缠绕膜密封后暂存于危废暂存间 废抹布 HW49 900-041-49 0.02t/a 设备清理 固体 / vocs 每年 有毒 缠绕膜密封后暂存于危废暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 4.2624t/a 活性炭吸附箱 固体 废活性炭 vocs 每年 有毒 密封后暂存于危废暂存间 各危废采取了加盖密封或者缠绕膜密封等方式，减少了有机废气挥发，危废间无需设置废气收集处理装置。 危废暂存间建设要求： 本项目危险废物的收集、周转、临时贮存、管理、处置参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，具体为： ①建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作； ②建立专门的危险废物暂存库，危险废物暂存库必须建设于地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；设施底部必须高于地下水最高水位；并按国家规定设置统一识别标志； ③采用专用车辆和专用容器运输贮存危险废物，禁止将危险废物混入生活垃圾或其他废物； ④在收集、运输、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时，必须立即采取措施（如液体使用棉纱收集，收集使用棉纱也作为危险废物收集)，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于24小时内向所在区、市环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理； ⑤收集、运输、贮存危险废物过程中按危险废物特性进行分类包装。包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向危险废物处置公司提供安全保护要求的文字说明； ⑥危险废物的贮存设施必须符合国家标准和有关规定，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）危险废物暂存间属于标准中的危险废物贮存库类型，应采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施；根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触；液态废物和固态废物应分类收集和管理；应按 HJ1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；地面与裙角采取防渗措施；贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。严禁露天或直接将危险废物置于地面存放，须采取容器或其他包装物进行盛装后存放； ⑦收集、贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护监测部门监测，达到无害化标准，未达标准的严禁转作他用； ⑧运输过程由危险废物处置公司负责安全防范，此项责任在合同中应明确； ⑨危险废物的贮存应配备符合储存需要的管理人员和技术人员；在储存和使用场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态；危险废物出入库，必须进行核查登记，并定期检查；贮存仓库应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志，对储存设备和安全设施应当定期检测。 综上所述，固体废物的收集、贮运和转运环节应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 地下水、土壤 (1)污染途径 本项目营运期地下水、土壤污染主要影响源来自于废气沉降、固体废物污染和事故状态下地面漫流影响。 (2)环境影响分析 ①废气中的有机废气沉降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。 ②固体废物污染分析 危废暂存间的危废等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响环境。本项目固体废物能够全部得到综合利用和无害化处理，其中危险废物委托有资质单位定期外运处置；生活垃圾交由环卫部门定期清运，所有固体废物不在项目区内长时间堆存。暂存场所做好防渗的前提下，固体废物不会与土壤表层直接接触，对地下水、土壤产生的影响相对较小。 ③事故状态下影响分析 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后排入园区管网进入阳谷县城东瀚海水处理有限公司。当化粪区池发生事故性渗漏或泄漏时，废水外排进入浅层地下水系统，并随地下水出露进入厂区外地势相对较低的地表水体或农田，可能导致地下水、土壤污染。通过对化粪池做好防渗，发生污染的情况可能性很小。 综上述分析，通过严格执行废气、废水和固体废物环境保护措施，各种污染物均得到妥善处理处置，地下水、土壤环境不会发生较大变化，对区域地下水、土壤环境的影响相对较小。 3)防治措施 项目对地下水、土壤环境的主要影响来自废气排放或危险物料泄漏造成垂直渗影响，本项目主要污染防治措施如下： ①项目按照分区防渗的原则，采取防渗措施，阻断各污染物污染地下水、土壤的途径。 表4-10 项目污染分区防渗一览表 防渗分区 本项目区域 防渗要求 车间现状 是否满 足要求 本项目拟 采取措施 重点防渗区 油墨暂存区 等效黏土防渗层，Mb≥6.0m，K≦10-7cm/s 无防渗措施 不满足 采用铁托盘存放油墨桶，地面做好防渗要求 危废间 无防渗措施 不满足 地面做好 防渗要求 一般防渗区 生产车间 等效黏土防渗层，Mb≥1.5m，K≦10-7cm/s 20cm混凝土硬化地面 满足 / 仓库 20cm混凝土硬化地面 满足 / 简单防渗区 办公室 一般地面硬化 20cm混凝土硬化地面 满足 / ②源头控制措施。项目合理利用原料，加强清洁生产，以减少污染物产生；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 ③过程防控措施。项目化粪池、危废暂存间、油墨暂存区采取防渗措施，厂区车间地面进行硬化，不会对厂区及周边土壤环境造成不利的影响。 生态环境 项目位于厂区车间内，用地范围内无生态环境保护目标。 环境风险 危险物质及分布 项目涉及的危险物质为中的丙酮，稀释剂中的异丙醇和丁酮以及废油墨。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B.2物质， 表4-11 项目危险物质数量与临界量比值结果一览表 序号 危险物质名称 CAS号 存贮位置 最大储存总量qn、，t 临界量Qn，t 该种危险物质Q值 1 丙酮 67-64-1 油墨暂存区 0.03 10 0.003 2 异丙醇 67-63-0 油墨暂存区 0.02 10 0.002 3 丁酮 78-93-3 油墨暂存区 0.05 10 0.005 4 废油墨 / 危废间 0.01 50 0.0002 项目Q值Σ 0.0102 项目Q值＜1，只进行简单分析。 2）影响途径 目环境风险类型主要为危险物质发生泄漏，可能会污染地表水及地下水，发生火灾产生的伴生和次生污染物会污染大气和土壤。 3）风险防范措施 ①车间设置防渗地面。 ②危废间按照要求建设，并设置铁皮隔离槽，防治油品泄露。 ③生产车间内禁止吸烟、禁止明火，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。 ④要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。 ⑤合理控制机械设备持续运转时间，机械发热、发烫过度时，切记要暂停使用，待冷却后再使用。在认真落实项目拟采取的安全措施及评价所提出的安全措施及安全对策后，项目风险可以防控。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 排气筒 | VOCs | 双活性炭箱+20m高排气筒 | VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中限值要求； |
|  | 无组织 | 生产车间 | VOCs | 加强管理 | VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3中厂界监控点浓度限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准以及阳谷县城东瀚海水处理有限公司进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振，车间隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求 |
|  | 下角料 | 收集外售 |  |
|  | 废油墨 | 委托有危废处置资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定 |
|  | 废版 |  |  |
|  | 废油墨桶 |  |  |
|  | 废抹布 |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废间、油墨暂存区域进行重点防治区；生产加工车间、仓库等进行一般防渗；办公室进行简单防渗。 |
| 生态保护措施 | 本项目所在区域不涉及野生动植物，无珍稀保护植物。本项目营运不会对区域生态环境产生明显不良影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 采取严格的防火措施；危险废物储存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。 |
| 其他环境 管理要求 | 按照《排污企业自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)要求，落实环境监测计划，定期开展废气、噪声的日常监测； 按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》(DB37/T3535-2019）要求规范采样平台和采样点设置。 |

# 六、结论

结论： 阳谷萱辰新型材料科技有限公司位于山东阳谷经济开发区东部工业集中区，投资1066万元年丝印40000万米塑料色带项目，符合国家产业政策要求，占地性质为工业用地，符合山东阳谷经济开发区东部工业集中区总体规划。项目运营期主要污染因素废气和设备噪声，采取有效的处理措施和隔声减噪后，可以达标排放；生活污水排入化粪池收集后，经市政污水管网排入阳谷县城东瀚海水处理有限公司；一般固废外售；危险废物暂存危废间，委托有危废处置资质的单位处置，对周围环境影响较小。 从环保角度分析，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.1656t/a | / | 0.1656t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0096t/a | / | 0.0096t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.00048t/a | / | 0.00048t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 下角料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 4.2624t/a | / | 4.2624t/a | / |
|  | 废版 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废油墨桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 废油墨 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废抹布 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

资料真实性承诺

我公司委托 国晟环（济南）环境科技有限公司编制完成了《阳谷萱辰新型材料科技有限公司年丝印40000万米塑料色带项目环境影响评价报告表》，我公司已对该报告内容进行了认真核对。报告表中所涉及的项目名称、建设地点、建设内容、建设规模、原料、生产工艺、产品、污染防治措施等基础资料，均为我公司提供，我公司承诺对其真实性、可靠性负责。

企业负责人：

阳谷萱辰新型材料科技有限公司

2024年3月2日

附件1  委托书

委  托  书

国晟环（济南）环境科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，阳谷萱辰新型材料科技有限公司年丝印40000万米塑料色带项目，需编制《建设项目环境影响报告表》，经研究，决定委托你公司进行该项目的环境影响评价工作。

联系人： 邵传岭

电  话：13563520927

委托单位：阳谷萱辰新型材料科技有限公司

委托日期：2023年11月21日

附件2备案证明

附件3 营业执照

附件4 水墨成分报告

附件5 租赁合同

附件6 工业用地证

附件7 规划审查意见

附图1 项目地理位置图

附图2 敏感目标分布图

附图3项目周边企业关系图

附图4 阳谷县国土空间总体规划图

附图5  阳谷县三区三线图

附图6 东部工业集中区规划图

附图7 企业厂区布局图

# Text boxes

本项目位置

项目位置

项目位置

本项目位置

分切机×4

注：黄色填充区为重点防渗区

油墨暂存区

危废间

仓  库

办公室

：排气筒

：双活性炭箱

丝印机×8